Hydraulic Performance Curves

Dimension Drawing

| Model | Oval Flange (LVR) | DIN Flange (LVS) | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B1 + B2 | B1 | B1 + B2 |  |  |
| 1 – 2 | 238 | 468 | 264 | 494 | 136 | 109 |
| 1 – 3 | 256 | 486 | 282 | 512 | 136 | 109 |
| 1 – 4 | 274 | 504 | 300 | 530 | 136 | 109 |
| 1 – 5 | 292 | 522 | 318 | 548 | 136 | 109 |
| 1 – 6 | 310 | 540 | 336 | 566 | 136 | 109 |
| 1 – 7 | 328 | 558 | 354 | 584 | 136 | 109 |
| 1 – 8 | 346 | 576 | 372 | 602 | 136 | 109 |
| 1 – 9 | 364 | 594 | 390 | 620 | 136 | 109 |
| 1 – 10 | 382 | 612 | 408 | 638 | 136 | 109 |
| 1 – 11 | 400 | 630 | 426 | 656 | 136 | 109 |
| 1 – 12 | 422 | 672 | 448 | 698 | 155 | 124 |
| 1 – 13 | 440 | 690 | 466 | 716 | 155 | 124 |
| 1 – 15 | 476 | 726 | 502 | 752 | 155 | 124 |
| 1 – 17 | 512 | 762 | 538 | 788 | 155 | 124 |
| 1 – 19 | 548 | 798 | 574 | 824 | 155 | 124 |
| 1 – 21 | 584 | 834 | 610 | 860 | 155 | 124 |
| 1 – 23 | 620 | 870 | 646 | 896 | 155 | 124 |
| 1 – 25 | 672 | 982 | 698 | 1008 | 175 | 137 |
| 1 – 27 | 708 | 1018 | 734 | 1044 | 175 | 137 |
| 1 – 30 | 762 | 1072 | 788 | 1098 | 175 | 137 |
| 1 – 33 | 816 | 1126 | 842 | 1152 | 175 | 137 |
| 1 – 36 | 870 | 1180 | 896 | 1206 | 175 | 137 |

| Model | Power [kW] | Q [ m3/h] | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 – 2 | 0.37 | H (m) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.5 | 11 | 10.5 | 10 |
| 1 – 3 | 0.37 |  | 18 | 18 | 18 | 18 | 17.5 | 17 | 16 | 15 | 14 |
| 1 – 4 | 0.37 |  | 24.5 | 24 | 24 | 23.5 | 22.5 | 22 | 21 | 19.5 | 18 |
| 1 – 5 | 0.37 |  | 30.5 | 30 | 30 | 29.5 | 28.5 | 27.5 | 26 | 24 | 22 |
| 1 – 6 | 0.37 |  | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34 | 32.5 | 30.5 | 28 | 25.5 |
| 1 – 7 | 0.37 |  | 42 | 42 | 41.5 | 41 | 39 | 37.5 | 35 | 32.5 | 30 |
| 1 – 8 | 0.55 |  | 48.5 | 48 | 47.5 | 46.5 | 45 | 43.5 | 40.5 | 37.5 | 34 |
| 1 – 9 | 0.55 |  | 54.5 | 54 | 53 | 52 | 50.5 | 48 | 45.5 | 41.5 | 37.5 |
| 1 – 10 | 0.55 |  | 60 | 59.5 | 58.5 | 57.5 | 55.5 | 53 | 50 | 46 | 41 |
| 1 – 11 | 0.55 |  | 65.5 | 65 | 64.5 | 62.5 | 61 | 58 | 54 | 50 | 45 |
| 1 – 12 | 0.75 |  | 73 | 72.5 | 71.5 | 69.5 | 67.5 | 64.5 | 61 | 55 | 50.5 |
| 1 – 13 | 0.75 |  | 78.5 | 78 | 77 | 75 | 73 | 69.5 | 65.5 | 60 | 54 |
| 1 – 15 | 0.75 |  | 90.5 | 90 | 88 | 86 | 83 | 79.5 | 74 | 68.5 | 61 |
| 1 – 17 | 1.1 |  | 103 | 102.5 | 101 | 99 | 95.5 | 91 | 85 | 79 | 70.5 |
| 1 – 19 | 1.1 |  | 115 | 114 | 112 | 109.5 | 106 | 101 | 94.5 | 87 | 78 |
| 1 – 21 | 1.1 |  | 126.5 | 125 | 123 | 120.5 | 116 | 110.5 | 103.5 | 95 | 85 |
| 1 – 23 | 1.1 |  | 137.5 | 136 | 134 | 131 | 126 | 120 | 112.5 | 103.5 | 92 |
| 1 – 25 | 1.5 |  | 153.5 | 152.5 | 150 | 147 | 142.5 | 136.5 | 128.5 | 118.5 | 106.5 |
| 1 – 27 | 1.5 |  | 165 | 164 | 162 | 158.5 | 153.5 | 146.5 | 137.5 | 127 | 114.5 |
| 1 – 30 | 1.5 |  | 182.5 | 181.5 | 178 | 175 | 169.5 | 162 | 152 | 140 | 126 |
| 1 – 33 | 2.2 |  | 203 | 202 | 199.5 | 195.5 | 189.5 | 181.5 | 170.5 | 157.5 | 142 |
| 1 – 36 | 2.2 |  | 221 | 220 | 217 | 212.5 | 206 | 197 | 185.5 | 171 | 154 |

Hydraulic Performance Curves

Dimension Drawing

| Model | Oval Flange (LVR) | DIN Flange(LVS) | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B1 + B2 | B1 | B1 + B2 |  |  |
| 3 – 2 | 238 | 468 | 264 | 494 | 136 | 109 |
| 3 – 3 | 256 | 486 | 282 | 512 | 136 | 109 |
| 3 – 4 | 274 | 504 | 300 | 530 | 136 | 109 |
| 3 – 5 | 292 | 522 | 318 | 548 | 136 | 109 |
| 3 – 6 | 310 | 540 | 336 | 566 | 136 | 109 |
| 3 – 7 | 328 | 558 | 354 | 584 | 136 | 109 |
| 3 – 8 | 350 | 600 | 376 | 626 | 155 | 124 |
| 3 – 9 | 368 | 618 | 394 | 644 | 155 | 124 |
| 3 – 10 | 386 | 636 | 412 | 662 | 155 | 124 |
| 3 – 11 | 404 | 654 | 430 | 680 | 155 | 124 |
| 3 – 12 | 422 | 672 | 448 | 698 | 155 | 124 |
| 3 – 13 | 440 | 690 | 466 | 716 | 155 | 124 |
| 3 – 15 | 476 | 726 | 502 | 752 | 155 | 124 |
| 3 – 17 | 528 | 838 | 554 | 864 | 175 | 137 |
| 3 – 19 | 564 | 874 | 590 | 900 | 175 | 137 |
| 3 – 21 | 600 | 910 | 626 | 936 | 175 | 137 |
| 3 – 23 | 636 | 946 | 662 | 972 | 175 | 137 |
| 3 – 25 | 672 | 982 | 698 | 1008 | 175 | 137 |
| 3 – 27 | 708 | 1018 | 734 | 1044 | 175 | 137 |
| 3 – 29 | 744 | 1054 | 770 | 1080 | 175 | 137 |
| 3 – 31 | 784 | 1114 | 810 | 1140 | 195 | 151 |
| 3 – 33 | 820 | 1150 | 846 | 1176 | 195 | 151 |
| 3 – 36 | 874 | 1204 | 900 | 1230 | 195 | 151 |

| Model | Power [kW] | Q [ m3/h] | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4.0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 – 2 | 0.37 | H (m) | 13 | 12.5 | 12.5 | 11.5 | 11 | 10 | 8.5 | 7.5 |
| 3 – 3 | 0.37 |  | 19.5 | 19 | 18.5 | 17.5 | 16.5 | 15.5 | 14 | 12.5 |
| 3 – 4 | 0.37 |  | 25.5 | 24.5 | 23.5 | 22 | 20.5 | 17.5 | 17 | 14 |
| 3 – 5 | 0.37 |  | 31.5 | 31 | 29.5 | 27.5 | 25.5 | 22.5 | 20 | 17 |
| 3 – 6 | 0.55 |  | 37.5 | 36 | 35 | 33 | 30.5 | 28 | 24.5 | 21 |
| 3 – 7 | 0.55 |  | 43.5 | 40.5 | 40 | 37.5 | 35 | 31 | 28 | 24 |
| 3 – 8 | 0.75 |  | 51 | 48.5 | 47 | 44 | 41 | 37 | 33 | 28 |
| 3 – 9 | 0.75 |  | 56 | 54 | 51.5 | 48.5 | 45.5 | 40.5 | 36 | 30.5 |
| 3 – 10 | 0.75 |  | 62 | 60 | 57 | 54 | 50 | 45 | 40 | 33.5 |
| 3 – 11 | 1.1 |  | 69 | 66.5 | 63.5 | 60 | 56 | 50.5 | 44.5 | 38 |
| 3 – 12 | 1.1 |  | 75 | 72.5 | 69 | 65 | 61 | 55 | 48 | 41 |
| 3 – 13 | 1.1 |  | 80.7 | 78 | 74.5 | 70 | 65 | 58.5 | 51.5 | 44 |
| 3 – 15 | 1.1 |  | 92.5 | 89 | 85.5 | 80 | 73.5 | 66.5 | 58 | 49 |
| 3 – 17 | 1.5 |  | 107.5 | 104 | 100 | 94 | 87.5 | 79 | 70 | 59 |
| 3 – 19 | 1.5 |  | 119.5 | 116 | 111 | 104.5 | 97 | 88 | 77.5 | 65.5 |
| 3 – 21 | 2.2 |  | 133.5 | 129.5 | 124.5 | 117 | 109 | 99 | 88 | 75 |
| 3 – 23 | 2.2 |  | 146 | 141.5 | 135.5 | 128 | 119 | 108 | 95 | 81 |
| 3 – 25 | 2.2 |  | 158.5 | 153 | 146.5 | 138 | 128.5 | 117 | 102.5 | 87.5 |
| 3 – 27 | 2.2 |  | 170 | 164.5 | 157.5 | 148.5 | 138.5 | 125 | 110.5 | 93.5 |
| 3 – 29 | 2.2 |  | 182.5 | 176.5 | 168.5 | 159 | 147.5 | 133.5 | 118 | 100 |
| 3 – 31 | 3.0 |  | 197.5 | 191.5 | 183 | 173 | 161 | 146.5 | 128.5 | 110 |
| 3 – 33 | 3.0 |  | 210 | 203 | 194.5 | 194 | 170 | 155 | 137.5 | 116.5 |
| 3 – 36 | 3.0 |  | 228 | 221 | 211 | 200 | 185 | 168 | 149 | 126.5 |

Hydraulic Performance Curves

Dimension Drawing

| Model | OVAL Flange (LVR) | DIN Flange (LVS) | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B1 + B2 | B1 | B1 + B2 |  |  |
| 5 – 2 | 256 | 486 | 282 | 512 | 136 | 109 |
| 5 – 3 | 283 | 513 | 309 | 539 | 136 | 109 |
| 5 – 4 | 310 | 540 | 336 | 566 | 136 | 109 |
| 5 – 5 | 341 | 591 | 367 | 617 | 155 | 124 |
| 5 – 6 | 368 | 618 | 394 | 644 | 155 | 124 |
| 5 – 7 | 395 | 645 | 421 | 671 | 155 | 124 |
| 5 – 8 | 422 | 672 | 448 | 698 | 155 | 124 |
| 5 – 9 | 465 | 775 | 491 | 801 | 175 | 137 |
| 5 – 10 | 492 | 802 | 518 | 828 | 175 | 137 |
| 5 – 11 | 519 | 829 | 545 | 855 | 175 | 137 |
| 5 – 12 | 546 | 856 | 572 | 882 | 175 | 137 |
| 5 – 13 | 573 | 883 | 599 | 909 | 175 | 137 |
| 5 – 14 | 600 | 910 | 626 | 936 | 175 | 137 |
| 5 – 15 | 627 | 937 | 653 | 963 | 175 | 137 |
| 5 – 16 | 654 | 964 | 680 | 990 | 175 | 137 |
| 5 – 18 | 712 | 1042 | 738 | 1068 | 195 | 151 |
| 5 – 20 | 766 | 1096 | 792 | 1122 | 195 | 151 |
| 5 – 22 | 820 | 1177 | 846 | 1203 | 219 | 169 |
| 5 – 24 | 874 | 1231 | 900 | 1257 | 219 | 169 |
| 5 – 26 | 928 | 1285 | 954 | 1311 | 219 | 169 |
| 5 – 29 | 1009 | 1366 | 1035 | 1392 | 219 | 169 |

| Model | Power [kW] | Q [ m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 – 2 | 0.37 | H (m) | 13 | 12.5 | 12 | 10.5 | 9.5 | 7.5 | 6 |
| 5 – 3 | 0.55 |  | 19.5 | 19 | 18 | 16.5 | 14.5 | 12.5 | 10 |
| 5 – 4 | 0.55 |  | 26 | 25 | 24 | 22 | 19.5 | 16.5 | 14 |
| 5 – 5 | 0.75 |  | 33 | 32 | 30 | 28 | 22.5 | 22 | 18.5 |
| 5 – 6 | 1.1 |  | 40 | 38.5 | 37 | 34.5 | 31.5 | 27.5 | 23 |
| 5 – 7 | 1.1 |  | 46.5 | 45 | 42.5 | 40 | 36.5 | 32.5 | 27 |
| 5 – 8 | 1.1 |  | 53 | 51 | 48.5 | 45 | 41.5 | 36.5 | 31 |
| 5 – 9 | 1.5 |  | 60.5 | 59 | 56.5 | 53 | 48.5 | 44 | 37.5 |
| 5 – 10 | 1.5 |  | 67 | 65.5 | 62.5 | 59 | 54 | 48 | 41.5 |
| 5 – 11 | 2.2 |  | 74.5 | 73 | 70 | 66 | 61 | 54.5 | 47 |
| 5 – 12 | 2.2 |  | 81.5 | 79.5 | 76 | 72 | 66.5 | 59.5 | 51.5 |
| 5 – 13 | 2.2 |  | 88 | 85.5 | 82.5 | 78 | 71.5 | 64 | 55.5 |
| 5 – 14 | 2.2 |  | 95 | 92.5 | 89 | 83.5 | 77 | 69 | 60 |
| 5 – 15 | 2.2 |  | 101.5 | 99 | 95 | 89.5 | 82 | 74 | 63.5 |
| 5 – 16 | 2.2 |  | 108 | 105 | 101 | 95.5 | 87.5 | 78.5 | 68 |
| 5 – 18 | 3.0 |  | 122 | 119.5 | 115.5 | 109 | 100.5 | 90.5 | 78.5 |
| 5 – 20 | 3.0 |  | 135.5 | 132.5 | 127.5 | 120.5 | 111.5 | 100 | 87 |
| 5 – 22 | 4.0 |  | 150 | 147 | 142 | 134 | 124.5 | 112.5 | 97.5 |
| 5 – 24 | 4.0 |  | 163.5 | 160 | 154.5 | 146 | 135 | 122 | 106.5 |
| 5 – 26 | 4.0 |  | 176.5 | 173 | 166.5 | 157.5 | 146 | 132 | 115 |
| 5 – 29 | 4.0 |  | 198.5 | 194.5 | 188 | 178 | 165 | 149 | 131 |

Hydraulic Performance Curves

Dimension Drawing

| Model | DIN Flange (LVR) | DIN Flange (LVS) | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B1 + B2 | B1 | B1 + B2 |  |  |
| 10 – 1 | 336 | 566 | 334 | 564 | 136 | 109 |
| 10 – 2 | 369 | 619 | 367 | 617 | 155 | 124 |
| 10 – 3 | 399 | 649 | 397 | 647 | 155 | 124 |
| 10 – 4 | 445 | 755 | 443 | 753 | 175 | 137 |
| 10 – 5 | 475 | 785 | 473 | 783 | 175 | 137 |
| 10 – 6 | 505 | 815 | 503 | 813 | 175 | 137 |
| 10 – 7 | 540 | 870 | 538 | 868 | 195 | 151 |
| 10 – 8 | 570 | 900 | 568 | 898 | 195 | 151 |
| 10 – 9 | 600 | 930 | 598 | 928 | 195 | 151 |
| 10 – 10 | 630 | 987 | 628 | 985 | 219 | 169 |
| 10 – 12 | 690 | 1047 | 688 | 1045 | 219 | 169 |
| 10 – 14 | 782 | 1180 | 780 | 1178 | 258 | 188 |
| 10 – 16 | 842 | 1240 | 840 | 1238 | 258 | 188 |
| 10 – 18 | 902 | 1300 | 900 | 1298 | 258 | 188 |
| 10 – 20 | 962 | 1360 | 960 | 1358 | 258 | 188 |
| 10 – 22 | 1022 | 1420 | 1020 | 1418 | 258 | 188 |

| Model | Power [kW] | Q [ m3/h] | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 – 1 | 0.37 | H (m) | 10 | 10 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 5.5 |
| 10 – 2 | 0.75 |  | 20 | 20 | 19.5 | 18 | 15 | 12 |
| 10 – 3 | 1.1 |  | 30 | 30 | 29 | 26.5 | 23 | 18.5 |
| 10 – 4 | 1.1 |  | 40.5 | 40.5 | 40 | 36.5 | 32 | 26 |
| 10 – 5 | 1.5 |  | 51.5 | 51.5 | 50 | 46.5 | 40.5 | 33 |
| 10 – 6 | 2.2 |  | 61 | 61 | 59.5 | 55 | 48 | 39 |
| 10 – 7 | 2.2 |  | 72 | 72 | 70 | 65 | 57 | 46.5 |
| 10 – 8 | 3.0 |  | 82 | 82 | 80 | 74 | 65 | 53 |
| 10 – 9 | 3.0 |  | 92 | 92 | 89.5 | 82.5 | 72.5 | 59 |
| 10 – 10 | 4.0 |  | 102.5 | 102.5 | 100.2 | 93 | 81.5 | 66.5 |
| 10 – 12 | 4.0 |  | 122.5 | 122.5 | 119 | 110.5 | 97 | 79 |
| 10 – 14 | 5.5 |  | 143.5 | 144 | 140 | 130 | 114 | 94 |
| 10 – 16 | 5.5 |  | 163.5 | 163.5 | 159 | 148 | 129.5 | 106 |
| 10 – 18 | 7.5 |  | 185.5 | 186.5 | 182 | 169.5 | 149.5 | 123.5 |
| 10 – 20 | 7.5 |  | 206 | 204 | 201.5 | 188 | 165.6 | 136 |
| 10 – 22 | 7.5 |  | 226 | 226.5 | 221 | 206 | 181 | 147 |

Hydraulic Performance Curves

Dimension Drawing

| Model | DIN Flange (LVR) | DIN Flange (LVS) | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B1 + B2 | B1 | B1 + B2 |  |  |
| 15 – 1 | 354 | 604 | 352 | 602 | 155 | 124 |
| 15 – 2 | 415 | 725 | 413 | 723 | 175 | 137 |
| 15 – 3 | 465 | 795 | 463 | 793 | 195 | 151 |
| 15 – 4 | 510 | 867 | 508 | 865 | 219 | 169 |
| 15 – 5 | 555 | 912 | 553 | 910 | 219 | 169 |
| 15 – 6 | 632 | 1030 | 630 | 1028 | 258 | 188 |
| 15 – 7 | 677 | 1075 | 675 | 1073 | 258 | 188 |
| 15 – 8 | 722 | 1120 | 720 | 1118 | 258 | 188 |
| 15 – 9 | 767 | 1165 | 765 | 1163 | 258 | 188 |
| 15 – 10 | 889 | 1388 | 887 | 1386 | 315 | 242 |
| 15 – 12 | 979 | 1478 | 977 | 1476 | 315 | 242 |
| 15 – 14 | 1071 | 1570 | 1067 | 1566 | 315 | 242 |
| 15 – 17 | 1204 | 1703 | 1202 | 1701 | 315 | 242 |

| Model | Power [kW] | Q [ m3/h] | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 – 1 | 1.1 | H (m) | 15 | 13.5 | 13 | 12.5 | 11 | 10 | 9 |
| 15 – 2 | 2.2 |  | 28 | 27.5 | 26 | 25.5 | 23 | 21.5 | 18 |
| 15 – 3 | 3.0 |  | 42 | 41 | 40 | 38 | 36 | 32 | 28 |
| 15 – 4 | 4.0 |  | 58 | 55 | 55 | 51.5 | 48 | 43 | 38 |
| 15 – 5 | 4.0 |  | 70 | 68.5 | 66 | 64 | 60 | 53 | 48 |
| 15 – 6 | 5.5 |  | 83 | 82.5 | 80 | 77 | 72 | 64.5 | 58 |
| 15 – 7 | 5.5 |  | 98 | 96 | 94 | 89.5 | 84 | 75 | 65 |
| 15 – 8 | 7.5 |  | 112 | 110 | 108 | 103 | 97 | 86.5 | 75 |
| 15 – 9 | 7.5 |  | 125 | 123.5 | 120 | 115.5 | 108 | 97 | 84 |
| 15 – 10 | 11.0 |  | 140 | 138 | 136 | 129.5 | 120 | 109 | 95 |
| 15 – 12 | 11.0 |  | 168 | 165.5 | 162 | 155 | 145 | 130.5 | 114 |
| 15 – 14 | 11.0 |  | 194 | 192 | 188 | 180 | 168 | 151 | 130 |
| 15 – 17 | 15.0 |  | 237 | 234 | 230 | 219.5 | 208 | 185 | 160 |

Hydraulic Performance Curves

Dimension Drawing

| Model | DIN Flange (LVR) | DIN Flange (LVS) | D1 | D2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | B1 | B1 + B2 | B1 | B1 + B2 |  |  |
| 20 – 1 | 354 | 604 | 352 | 602 | 155 | 124 |
| 20 – 2 | 415 | 725 | 413 | 723 | 175 | 137 |
| 20 – 3 | 465 | 822 | 463 | 820 | 219 | 169 |
| 20 – 4 | 542 | 940 | 540 | 938 | 258 | 188 |
| 20 – 5 | 587 | 985 | 585 | 983 | 258 | 188 |
| 20 – 6 | 632 | 1030 | 630 | 1028 | 258 | 188 |
| 20 – 7 | 677 | 1075 | 675 | 1073 | 258 | 188 |
| 20 – 8 | 799 | 1298 | 797 | 1296 | 315 | 242 |
| 20 – 10 | 889 | 1388 | 887 | 1386 | 315 | 242 |
| 20 – 12 | 979 | 1478 | 977 | 1476 | 315 | 242 |
| 20 – 14 | 1069 | 1568 | 1067 | 1566 | 315 | 242 |
| 20 – 17 | 1204 | 1747 | 1202 | 1745 | 315 | 242 |

| Model | Power [kW] | Q [ m3/h] | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 – 1 | 1.1 | H (m) | 13.5 | 13 | 13 | 12.5 | 11.5 | 9 | 6.5 |
| 20 – 2 | 2.2 |  | 28.5 | 28 | 27 | 25.5 | 23 | 19.5 | 15 |
| 20 – 3 | 4.0 |  | 43.5 | 43 | 42 | 39.5 | 36 | 30.5 | 23.5 |
| 20 – 4 | 5.5 |  | 58 | 57.5 | 56 | 53 | 48 | 41.5 | 32.5 |
| 20 – 5 | 5.5 |  | 73 | 72 | 70 | 66 | 59.5 | 52 | 40.5 |
| 20 – 6 | 7.5 |  | 87.5 | 83.5 | 84.5 | 80 | 73 | 62 | 49.5 |
| 20 – 7 | 7.5 |  | 102 | 100.5 | 97.5 | 93 | 84 | 72.5 | 57 |
| 20 – 8 | 11.0 |  | 117 | 116 | 113 | 107.5 | 98 | 85 | 67.5 |
| 20 – 10 | 11.0 |  | 146 | 144.5 | 140.5 | 132 | 121.5 | 105 | 83.5 |
| 20 – 12 | 15.0 |  | 175.5 | 174 | 169.5 | 161 | 147 | 127.5 | 101.5 |
| 20 – 14 | 15.0 |  | 204.5 | 202.5 | 197 | 187 | 171 | 147.5 | 117 |
| 20 – 17 | 18.5 |  | 249 | 247 | 241 | 229 | 210 | 181.5 | 144 |